Activités STI2D

Fiche descriptive de scénarios pédagogiques associés à une séquence de formation de l’enseignement technologique transversal en STI2D

| Séquence | S 4 | L’énergie dans l’habitat |
| --- | --- | --- |
| Année | Première STI2D |
| Centres d’intérêt abordés | CI 5 | Efficacité énergétique dans l'habitat et les transports |
| Thème des scénarios | L’efficacité énergétique dans l’habitat : la ventilation mécanique contrôlée |
| Origine | Lycée | Lycée du Mont Blanc à Passy |
|  | Auteurs |  |
|  | Site |  |
| Domaine | Mécatronique |
| Support | Ventilations mécaniques contrôlées simple et double flux |
| Documents ressources associés | Dossier technico commercial | Oui | Rep … |
|  | Maquettes numériques | Oui | Rep…. |
|  | Descriptions SysML |  |  |
|  | Simulations muti physique |  |  |
|  | Documentation commerciales |  |  |
|  | Documentation relative à la didactisation |  |  |
| Description des activités proposées |
| Activité proposée 1 Enseignement transversal | AI 1 : Pourquoi installer une VMC dans un habitat ? |
|  | Objectifs du programme visés (Voir fichier Excel joint, onglet programme transversal) | 1.2.3 Utilisation raisonnée des ressources Efficacité énergétique d’un système 1.1.3 Compromis complexité – efficacité – coût Relation Fonction/Coût/Besoin Relation Fonction/Impact environnemental 3.2.1 Transformateurs et Modulateurs d’énergie associés |
|  | Intention | Découvrir l’intérêt des VMC simples et double flux |
|  | Démarche | Investigation |
|  | Type d’activité | Etude de dossier technique |
|  | Durée | 1 fois 2h ou 1 fois 3h ou 2 fois 2h selon le niveau visé |
|  | Forme de travail | Equipe (3 à 5 élèves) |
|  | On donne | On demande |
|  | Les documents technico commerciaux des VMC simple flux Une VMC simple flux à capteur hygrométrique, gaines souples et prises d’air Le document ressources « Efficacité énergétique » | De prendre connaissance des documentations VMC simple flux, D’identifier les avantages et les inconvénients des VMC simple flux D’identifier constituants d’une chaîne de ventilation (ventilation 2 vitesses, capteurs, commande par fil, types de prise d’air) D’imaginer des solutions limitant les déperditions d’énergie D’imaginer une solution technique permettant d’augmenter l’efficacité énergétique d’une VMC De rendre compte de l’étude et des propositions d’amélioration de l’efficacité énergétique d’une VMC |
| Activité proposée 2 Enseignement transversal | AP 2 : Mesurer la déperdition énergétique créée par une VMC |
|  | Objectifs du programme visés (Voir fichier Excel joint, onglet programme transversal) | 2.3.5 Comportement énergétique des systèmes Analyse des pertes de charges fluidiques, caractéristiques des composants Conservation d’énergie, pertes et rendements, principe de réversibilité |
|  | Intention | Mesurer une énergie |
|  | Démarche | Résolution d’un problème technique |
|  | Type d’activité | Activité pratique expérimentale |
|  | Durée | 1 fois 2h ou 1 fois 3h |
|  | Forme de travail | Binôme ou équipe de 3 élèves |
|  | On donne | On demande |
|  | Une VMC simple flux instrumentée Capteurs de vitesse d’air et de température d’air Un document ressources « Energie fluidique » La maquette numérique de la VMC | D’identifier le but de l’expérimentation et de justifier le mode opératoire D’effectuer les mesures de vitesses et de températures aux deux vitesses de la VMC De calculer l’énergie dépensée sur une période donnée à l’aide d’un tableur Excel D’effectuer ces mesures et calculs avec une grande longueur de gaine et des singularités dans le circuit D’effectuer ces mesures et calculs avec des bouches d’entrée d’air différentes Proposer une feuille de calcul dédiée au calcul de la déperdition énergétique d’un pavillon De compléter une fiche de formalisation des connaissances abordées (débit, énergie, notions de rendement et de pertes de charges) |

Fiche descriptive de scénarios pédagogiques associés à la mise en œuvre d’un support

Les activités proposées ci-dessous prennent appui sur le support VMC et peuvent être mises en œuvre  sur d'autres centres d'intérêt et d’autres séquences de formation qui ne sont pas définies ici. Elles sont proposées à titre indicatif et relèvent des enseignements transversaux ou de spécialité.

| Domaine | Mécatronique |
| --- | --- |
| Support | Ventilations mécaniques contrôlées simple et double flux |
| Activité proposée 3 Enseignement transversal | AP 3 : Justifier l’intérêt d’une VMC double flux |
|  | Objectifs du programme visés (Voir fichier Excel joint, onglet programme transversal) | 2.3.2 Comportement des matériaux Comportements caractéristiques des matériaux selon les points de vue thermiques (échauffement par conduction, convection et rayonnement, fusion, écoulement) 3.2.1 Transformateurs et Modulateurs d’énergie associés Adaptateurs d’énergie : réducteurs mécaniques, transformateurs électriques parfaits et échangeurs thermiques |
|  | Intention | Mesurer une énergie |
|  | Démarche | Mini projet |
|  | Type d’activité | Activité pratique |
|  | Durée | 2 fois 2h ou 1 fois 3h |
|  | Forme de travail | Binôme ou équipe de 3 élèves |
|  | On donne | On demande |
|  | Une VMC double flux Les documents technico commerciaux des VMC double flux Un document ressources « Energie fluidique » La maquette numérique de la VMC double flux La simulation multi physique d’une ventilation double flux | De prendre connaissance des documentations VMC double flux et d’identifier les avantages et les inconvénients des VMC double flux D’identifier constituants d’une chaîne de ventilation double flux (ventilateurs, capteurs, commande par fil, échangeur air/air) D’imaginer des solutions de réalisation d’un échangeur D’étudier et de justifier les matériaux et les solutions constructives de la VMC proposée De conduire une expérimentation sur les performances du type d’échangeur retenu De rechercher à l’aide d’une simulation l’optimisation des performances de l’échangeur (matériaux, formes, surfaces) D’imaginer des solutions permettant d’augmenter l’efficacité énergétique d’une VMC double flux |
| Activité proposée 4 Enseignement spécialité SIN Mini projet | A Projet 4 : Simplifier le pilotage d’une VMC |
|  | Objectifs du programme visés (Voir fichier Excel joint, onglet programme transversal) | 2.2.2 Représentations symboliques Représentation symbolique associée à la modélisation des systèmes : diagrammes adaptés SysML, graphe de flux d’énergie, schéma cinématique, schéma électrique, schéma fluidique. |
|  | Intention | Proposer une solution de pilotage de la VMC (Marche/Arrêt, petite et grande vitesse) sans fil, simplifiant son installation. |
|  | Démarche | Projet |
|  | Type d’activité | Mini projet SIN |
|  | Durée |  |
|  | Forme de travail | Equipe de 3 à 5 élèves |
|  | On donne | On demande |
|  | Une VMC double flux La description du besoin Un système de prototypage de commande à distance | De proposer un cahier des charges adapté au besoin D’identifier différentes solutions techniques répondant à ce besoin, de les classer selon des critères précis De retenir, en le justifiant, une solution et de formaliser les étapes de la réalisation d’un prototype De définir les fonctions et les rôles de chacun, de proposer une planification et des critères d’acceptation De vivre le projet D’analyser le résultat et d’organiser une restitution |
| Activité proposée 5 Enseignement spécialité ITEC Mini projet | A Projet 5 : Etude des bouches d’aération pilotées |
|  | Objectifs du programme visés (Voir fichier Excel joint, onglet programme transversal) | 2.2.1 Représentation du réel Croquis (design produit, architecture) Représentation volumique numérique des systèmes Exploitation des représentations numériques 3.1.2 Typologie des solutions constructives des liaisons entre solides Caractérisation des liaisons sur les systèmes Relation avec les mouvements / déformations et les efforts 3.2.1 Transformateurs et Modulateurs d’énergie associés Actionneurs et modulateurs : moteurs électriques et modulateurs, vérins pneumatiques et interfaces, vannes pilotées dans l’habitat pour des applications hydrauliques et thermiques |
|  | Intention | Modifier une bouche d’aération pilotée pour adapter l’extraction au cas d’un WC en minimisant les pertes énergétiques |
|  | Démarche | Projet |
|  | Type d’activité | Mini projet ITEC |
|  | Durée |  |
|  | Forme de travail | Equipe de 3 à 5 élèves |
|  | On donne | On demande |
|  | Des bouches d’aération classiques et variables Les maquettes numériques des bouches classiques La description du besoin | De proposer un cahier des charges adapté au besoin D’identifier différentes solutions techniques répondant à ce besoin, de les classer selon des critères précis De retenir, en le justifiant, une solution et de formaliser les étapes de la réalisation d’un prototype De définir les fonctions et les rôles de chacun, de proposer une planification et des critères d’acceptation De vivre le projet D’analyser le résultat et d’organiser une restitution |