## Slide 1
Projet AC extension d'un bâtiment
Prolongement d'une séquence en projet
Maquettage d'une solution

## Slide 2: L’énergie dans l’habitat
Séquence « L’énergie dans l’habitat »
ET
Séquence « L’énergie dans l’habitat »
AC
Projet Crèche
« Extension d’un bâtiment »
AC
Lancement
Notes: Il s’agit de montrer un chaînage dans l’organisation des enseignements.
(Il s’agit de montrer un enchaînement entre les enseignements transversaux et ceux de la spécialité. Le dossier crèche a tout d’abord été utilisé comme support de projet )
Autrement dit, Comment une séquence en Enseignement Transversal peut se prolonger en spécialité?
Le thème abordé est « l’énergie dans l’habitat ». Dans un premier temps, lors d’une séquence en enseignement transversal puis lors d’une séquence en spécialité Architecture & Construction et enfin un réinvestissement et renforcement des acquis en projet.

## Slide 3
Connaissances
Optimisation du choix des matériaux et des structures par essais et analyses des comportements
Amélioration de l’efficacité énergétique
Formes et caractéristiques de l’énergie
CI 8
CI 10
CI 7
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
ET
Notes: Pour assurer un bon enchaînement entre Enseignement Transversal et spécialité, les objectifs pédagogiques doivent être cohérents.
Observons les connaissances ciblées en Enseignement Transversal . Elles concernent les Centres d’Intérêt notés CI 8, CI10 et CI7. Ils se situent sur l’axe Énergie et l’axe Matière-Énergie. Ces 3 centres d’intérêt balaient les 3 cercles d’analyse : fonction, structure et comportement.

## Slide 4
Connaissances
Efficience des ouvrages
Comportement des structures et des parois
Gestion raisonnée des ressources
CI 4
CI 3
CI 5
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES - connaissances
AC
Notes: En spécialité Architecture & Construction, les centres d’intérêt notés CI 4, CI5 et CI3 se situent sur les mêmes points de la cible.
La continuité entre Enseignement Transversal et Spécialité est possible puisqu’il y concordance des objectifs pédagogiques.

## Slide 5: Faire acquérir et évaluer des compétences 2- Former aux compétences La logique d’action
Échanges
Mémoire
Outils
Discours d’experts
Personnes ressources
Situations vécues, observées ou simulées
Connaissances
orientation
Exécution
de la tâche
↓
Contrôle
Base d’orientation

## Slide 6: Faire acquérir et évaluer des compétences
2- Le processus d’acquisition des compétences
Réel → Verbalisation → Conceptualisation → Généralisation
↓ ↓ ↓ ↓
Situation Récit Appel aux Transposition
observée, de l’activité concepts, dans des
vécue ou pour autrui, aux mots clés situations
simulée Analyse, différentes
Structure

## Slide 7
Compétences développées
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
AC
CO1.1.
CO2.1.
CO2.2.
CO3.2.
CO4.4.
ET
Notes: La compétence est la « capacité d'agir efficacement dans un type défini de situation, capacité qui s'appuie sur des connaissances, mais ne s'y réduit pas ».
En enseignement transversal, des outils, connaissances et situations d’apprentissage permettent l’acquisition de certaines compétences. Ces acquis serviront de base pour développer des compétences « spécifiques » à la spécialité architecture et construction.

## Slide 8
Personne ressource
ACTIVITE, situation vécue, simulée
Les Compétences
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Notes: Les compétences s’acquièrent lors des activités. Les élèves vivent des situations d’apprentissage. Ils mobilisent des connaissances (FC), des outils et des méthodes (FM). Ils peuvent échanger entre eux. Cela leur permet de s’orienter et d’exécuter la tâche confiée.

## Slide 9
Restitution
Les Compétences
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Notes: Lors de la restitution, chaque élève présente la tâche qu’il a exécutée et une analyse des résultats.

## Slide 10
Structuration
Les Compétences
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Notes: La structuration des connaissances permet de mettre en place les concepts. A l’issue de la séquence, les élèves doivent conserver les FC et FM.

## Slide 11
Évaluation
Les Compétences
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Notes: Une compétence est acquise lorsque l’élève est capable de la transposer dans d’autres situations.
Dans notre cas, certaines compétences acquises en ET serviront de « briques » de base pour développer des compétences « spécifiques » en architecture et construction et seront mobilisées lors du projet.

## Slide 12
PLAN de FORMATION
ET – 1ère
Notes: En ce qui concerne l’organisation des enseignements, les séquences s’intègrent dans un plan de formation global.
Le thème de l’énergie dans l’habitat est tout d’abord abordé en Enseignement transversal. Il correspond à la séquence 4, traitée entre les vacances de Toussaint et de Noël.

## Slide 13
PLAN de FORMATION
Projet 1
Projet 2
Première
Terminale
Projet T
Séquence 1
Séquence 2
Séquence 3
Séquence 4
Séquence 5
Séquence 6
Séquence 7
Séquence 8
Séquence 9
Apports en complément du projet
Période 1
Période 2
Période 3
Période 4
Période 5
AC – 1ère et Tale
Notes: Il est ensuite abordé en Spécialité lors de la séquence 5, après les vacances d’avril.
Plus tard, le support d’étude sera utilisé en projet. Les connaissances et compétences acquises seront mobilisées et complétées à cette période.

## Slide 14
Comprendre les principes de la RT2012
Recherche sur des sites d’agences immobilières, relevé des performances
Présentation des relevés
effectués
défi majeur du changement climatique
Comment connaitre les performances énergétique d’une habitation ?
Equipe d’élèves
Restitution
Des idées lumineuses !
Quelles technologies choisir
pour améliorer l’efficacité énergétique ?
Fiche synthèse
Diagnostic des
Performances
énergétiques
Problème technique à résoudre
Phase d’activité et de recherche interactive
Formalisation de savoirs
Activité pratique de découverte
Support didactique, réel ou virtuel, présent ou à distance
Elève isolé ou élèves en binôme
Structuration des savoirs
Résolution de problème technique
Problème technique à résoudre
Phase d’activité et d’application interactive
Analyse des résultats
Activité pratique de confortation
Résolution de problème technique
Activité 1
Les matériaux isolants – M1
Activité 4
Isolation externe ou interne
Activité 2
Les matériaux isolants – M2
Activité 3
Les matériaux isolants – M3
Activité 5
Comportement thermique d’une habitation
Restitution
Une question d’isolation
Quels matériaux isolants choisir
pour améliorer l’efficacité énergétique ?
Structuration
des savoirs
Activité 1
Exploitation de l’éclairage naturel
Activité 3
Gradateur de lumière
Activité 2
Optimisation type de lampe
Activité 4
Le choix des couleurs
Activité 5
Eclairage naturel et facture énergétique
Structuration
des savoirs
L’énergie
dans l’habitat
Thème
L’enclenchement des séquences
Centres d’Intérêts
Notes: Pour résumer, toutes les activités ont pour thème « l’énergie dans l’habitat » et montrent des centres d’intérêt concordants.
Les enseignements s’enchaînent de la manière suivante:
- une séquence en Enseignement Transversal :
- elle débute par une démarche d’investigation dans le but d’établir un état des lieux des performances énergétiques du bâti.
- Ensuite, les élèves sont amenés à réfléchir à l’améliorer l’efficacité énergétique, tout d’abord en étudiant les systèmes d’éclairage.
- S’en suit la séquence de spécialité qui permet d’approfondir la question en travaillant sur le thème de la rénovation d’une construction.

## Slide 15
POUR ME NOURRIR
POUR ME LOGER
POUR COMMUNIQUER
POUR ME CHAUFFER
POUR ME DEPLACER
POUR ME PRODUIRE DE L’ENERGIE
POUR M’ECLAIRER
JE RECYCLERAI
En me facilitant la vie tout en améliorant mon confort
Avec une logique de limitation de l’impact sur l’environnement
E T - Séquence 4
Notes: L’habitat répond à de nombreux besoins mais il est également responsable d’un quart des consommations énergétiques et d’un quart des rejets en CO2.

## Slide 16
Chart: Profil des consommations d'énergie
| A | B | C | D | E | F | G
 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | 3 | 3
Défi majeur du changement climatique
Lancement - Démarche d’investigation
Centres d’Intérêts
L’énergie
dans l’habitat
Thème
Hugo se pose beaucoup de questions : face au défi majeur du changement climatique, la France a pris des engagements en signant le protocole de Kyoto (Application en 2005).
A l’horizon 2050, le secteur du bâtiment devra diviser par 4 ses émissions de CO2 (Facteur 4).
E T - Séquence 4
PHENOMENE SOCIETAL – 10 min
Comment
connaitre les performances énergétiques d’une habitation ?
Notes: Ici le contexte extérieur pris en considération est le changement climatique.
Le secteur du bâtiment doit diviser par 4 ses émissions de CO2.
Les élèves ont besoin d’un outil de mesure. qui permettra de vérifier que cet objectif soit atteint.

## Slide 17
Chart: Profil des consommations d'énergie
| A | B | C | D | E | F | G
 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | 3 | 3
Défi majeur du changement climatique
Lancement - Démarche d’investigation
Centres d’Intérêts
L’énergie
dans l’habitat
Thème
E T - Séquence 4
Comment
connaitre les performances énergétique d’une habitation ?
Phase d’appro-priation
APPROPRIATION, Comprendre les principes de la RT2012 – 45 min
Phase de recherche
Notes: Pendant la phase d’appropriation, le professeur présente la Réglementation Thermique 2012.
On enclenche alors sur la phase de recherche…

## Slide 18
Les informations seront toutes prises sur un site d’agence immobilière.
Choisir des maisons individuelles non mitoyennes dans la commune de résidence ou commune voisine de l’élève
Indiquer dans le tableau récapitulatif les données et résultats relevés,
Type de maison : T5 (signifie 5 pièces principales),
L’année de construction (si possible),
La surface habitable de la maison voisine de 110 m2,
La lettre repère de la consommation énergétique (entre A et G),
La valeur de cette consommation énergétique [kWhep/ m². an]
Recherche sur le site d’une agence immobilière – Travail à la maison
Chart: Profil des consommations d'énergie
| A | B | C | D | E | F | G
 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | 3 | 3
ET Lancement - Démarche d’investigation
E T - Séquence 4
Centres d’Intérêts
L’énergie
dans l’habitat
Thème
Résultats
Notes: ... A la maison, les élèves consulte le site d’une agence immobilière afin d’établir un état des lieux des performances énergétiques du bâti.

## Slide 19
Chart: Profil des consommations d'énergie
| A | B | C | D | E | F | G
 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | 3 | 3
Défi majeur du changement climatique
Lancement - Démarche d’investigation
Centres d’Intérêts
L’énergie
dans l’habitat
Thème
E T - Séquence 4
Comment
connaitre les performances énergétique d’une habitation ?
Phase d’appro-priation
Phase de recherche
Phase d’expérimentation
Présentation des résultats au reste de la classe
Chart: Profil des consommations d'énergie
| A | B | C | D | E | F | G
 | 0 | 3 | 10 | 6 | 5 | 3 | 3
Résultats
Notes: En phase de restitution, les élèves présentent leurs résultats.
La dernière étape est la structuration des connaissances.

## Slide 20
Structuration des connaissances – 1H
Rep | Type | Année | Surface Habitable [m2] | Repère de la consommation (A  G) | Consommation énergétique [kWhep/ m². an]
Moy. | T3 | x | 164 | E | 246
4. Portée du diagnostic
Diagnostic DPE
1. A quoi sert le diagnostic de performance énergétique ? 2. Les obligations légales 3. La phase de diagnostic
4. La portée du diagnostic
Des arrêtés pour la performance énergétique
Centres d’Intérêts
L’énergie
dans l’habitat
Thème
ET Lancement - Démarche d’investigation
E T - Séquence 4
Notes: Elle concerne le diagnostic de performances énergétiques qui est un outil de mesure essentiel. Il permettra de valider les objectifs.

## Slide 21
Structuration des connaissances – 1H
ET Lancement - Démarche d’investigation
E T - Séquence 4
Centres d’Intérêts
L’énergie
dans l’habitat
Thème

## Slide 22
Comprendre les principes de la RT2012
Recherche sur des sites d’agences immobilières, relevé des performances
Présentation des relevés
effectués
défi majeur du changement climatique
Comment connaitre les performances énergétique d’une habitation ?
Equipe d’élèves
Restitution
Des idées lumineuses !
Quelles technologies choisir
pour améliorer l’efficacité énergétique ?
Fiche synthèse
Diagnostic des
Performances
énergétiques
Problème technique à résoudre
Phase d’activité et de recherche interactive
Formalisation de savoirs
Activité pratique de découverte
Support didactique, réel ou virtuel, présent ou à distance
Elève isolé ou élèves en binôme
Structuration des savoirs
Résolution de problème technique
Problème technique à résoudre
Phase d’activité et d’application interactive
Analyse des résultats
Activité pratique de confortation
Résolution de problème technique
Activité 1
Les matériaux isolants – M1
Activité 4
Isolation externe ou interne
Activité 2
Les matériaux isolants – M2
Activité 3
Les matériaux isolants – M3
Activité 5
Comportement thermique d’une habitation
Restitution
Une question d’isolation
Quels matériaux isolants choisir
pour améliorer l’efficacité énergétique ?
Structuration
des savoirs
Activité 1
Exploitation de l’éclairage naturel
Activité 3
Gradateur de lumière
Activité 2
Optimisation type de lampe
Activité 4
Le choix des couleurs
Activité 5
Eclairage naturel et facture énergétique
Structuration
des savoirs
Centres d’Intérêts
L’énergie
dans l’habitat
Thème
ET Résolution d’un problème technologique
E T - Séquence 4

## Slide 23
Comprendre les principes de la RT2012
Recherche sur des sites d’agences immobilières, relevé des performances
Présentation des relevés
effectués
défi majeur du changement climatique
Comment connaitre les performances énergétique d’une habitation ?
Equipes d’élèves
Restitution
Des idées lumineuses !
Quelles technologies choisir
pour améliorer l’efficacité énergétique ?
Fiche synthèse
Diagnostic des
Performances
énergétiques
Problème technique à résoudre
Phase d’activité et de recherche interactive
Formalisation de savoirs
Activité pratique de découverte
Support didactique, réel ou virtuel, présent ou à distance
Elève isolé ou élèves en binôme
Structuration des savoirs
Résolution de problème technique
Problème technique à résoudre
Phase d’activité et d’application interactive
Analyse des résultats
Activité pratique de confortation
Résolution de problème technique
Activité 1
Les matériaux isolants – M1
Activité 4
Isolation externe ou interne
Activité 2
Les matériaux isolants – M2
Activité 3
Les matériaux isolants – M3
Activité 5
Comportement thermique d’une habitation
Restitution
Une question d’isolation
Quels matériaux isolants choisir
pour améliorer l’efficacité énergétique ?
Structuration
des savoirs
Structuration
des savoirs
5 Equipes d’élèves
Activité 1
Exploitation de l’éclairage naturel
Activité 3
Gradateur de lumière
Activité 2
Optimisation type de lampe
Activité 4
Le choix des couleurs
Activité 5
Eclairage naturel et facture énergétique
Centres d’Intérêts
L’énergie
dans l’habitat
Thème
ET Résolution d’un problème technologique
E T - Séquence 4
Notes: Sur la base de cet état des lieux, il s’agit maintenant de résoudre le problème de consommation énergétique. En enseignement transversal, la question de l’éclairage est abordée.

## Slide 24
Phase d’appropriation : rechercher des pistes de solutions
Inventorier les solutions envisageables pour réduire sa consommation énergétique .
Problème technique à résoudre
Comment peut on réduire notre consommation d’énergie par l’utilisation d’équipements performants ?
E T - Séquence 4
Centres d’Intérêts
L’énergie
dans l’habitat
Thème
Notes: Tout d’abord les élèves s’approprient la question et dresse un inventaire des solutions envisageables.
Les idées sont triées, les solutions ne sont pas forcément toutes listées par les élèves.
Les activités proposées permettront aux 5 groupes d’étudier des solutions complémentaires.

## Slide 25
Cellule du luxmètre
Conduit de Lumière
Activité 1 : La maîtrise des consommations d’éclairage par l’intégration de la lumière naturelle.
Dimensions de la pièce simulée :
largeur = 4m ; profondeur = 6m ; hauteur = 3m.
Caisson de simulation à l’échelle 1/5 :
800mm x 1200mm x 600mm.
Luxmètre
Caisson de simulation
 Mesurer l’éclairement à l’extérieur du
caisson « Eext » . (Cellule du luxmètre sur le caisson)
Eext = ………..
 Mesurer l’éclairement à l’intérieur Eint sur 15
points de la surface.
Lightshelf
Maquette
Expérimentations












1
3
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Zone 1
Zone 2
Zone 3
Zone 4



Zone 5
13
14
15
L’énergie dans l’habitat
ET- Thème de séquence n°4
Centres d’Intérêts
E T - Séquence 4
Notes: Une première activité montre l’importance de l’éclairage naturel gratuit. L’éclairage naturel est très confortable car l’œil humain y est parfaitement adapté.

## Slide 26
Activité 1 : La maîtrise des consommations d’éclairage par l’intégration de la lumière naturelle.
Maquette
Documents ressources
Centres d’Intérêts N°7,8 et 10
Formes et caractéristiques de l’énergie
Amélioration de l’efficacité énergétique
Optimisation du choix des matériaux et des structures par essais et analyses des comportements
L’énergie dans l’habitat
Thème de séquence n°4
Notes: hirson

## Slide 27
Activité 1 : La maîtrise des consommations d’éclairage par l’intégration de la lumière naturelle.
Documents ressources
Maquette
Centres d’Intérêts N°7,8 et 10
Formes et caractéristiques de l’énergie
Amélioration de l’efficacité énergétique
Optimisation du choix des matériaux et des structures par essais et analyses des comportements
L’énergie dans l’habitat
Thème de séquence n°4
Notes: hirson

## Slide 28
Activité 2 : Maîtrise des consommations d’éclairage par une meilleure connaissances des sources de lumière artificielle.
Luxmètre
Caisson de simulation
Source lumineuse
Cellule du luxmètre à l’intérieur du caisson
Maquette
Expérimentations
Mesures de l’éclairage, de température et de consommation de divers types d’ampoules.
Source lumineuse | Lampe Incandescence | Lampe Halogène | Lampe fluo compacte | Lampe à LED
Puissance | 75 W | 60 W | 15 W | 3 x 3,5 W
Prix (Unité) | 1 € | 2,5 € | 6 € | 16 €
Durée de vie | 1.000 heures | 2.000 heures | 10.000 heures | 50.000 heures
E T - Séquence 4
Centres d’Intérêts
L’énergie
dans l’habitat
Thème
Notes: De même, une meilleure connaissance des sources lumineuses permet de réduire la consommation tout en améliorant le confort et la performance au travail.

## Slide 29
Activité 3 : Maîtrise des consommations d’éclairage par un contrôle de la tension d’alimentation
Le coin salon de la maison d’Hugo dispose d’une lampe halogène de 70 W. Une solution serait d'alimenter cette lampe à partir d'un variateur de lumière pour diminuer l’éclairement et donc l’éclairage d’ambiance.
Ce dispositif va t-il induire des économies d'énergie ?
E T - Séquence 4
Centres d’Intérêts
L’énergie
dans l’habitat
Thème
Notes: Un groupe devra déterminer si un variateur de lumière permet de réduire la consommation d’énergie?

## Slide 30
Activité 3 : Maîtrise des consommations d’éclairage par un contrôle de la tension d’alimentation.
Tension (en V) | Puissance consommée (en W) | Eclairement moyen des 5 points (en lx)
230 | 71 W | 236 lx
210 | 60 W | 184 lx
190 | 52 W | 131 lx
170 | 44 W | 102 lx
150 | 34 W | 74 lx
130 | 27 W | 41,4 lx
Centres d’Intérêts N°7,8 et 10
Formes et caractéristiques de l’énergie
Amélioration de l’efficacité énergétique
Optimisation du choix des matériaux et des structures par essais et analyses des comportements
L’énergie dans l’habitat
Thème de séquence n°4
Notes: montdidier

## Slide 31
Activité 4 : influence de la couleur des murs sur le confort visuel des occupants
Les parents d’Hugo souhaitent repeindre les murs de la cuisine avec une couleur plus foncée. Or, Hugo se demande si la couleur des murs aura une influence sur l'éclairement et donc indirectement sur la consommation électrique.
Pour répondre aux interrogations d’Hugo, des essais ont été réalisés avec un caisson de simulation équipé d’une lampe à incandescence puis fluo-compacte.
La couleur des parois a-t-elle une influence sur le confort visuel ?
E T - Séquence 4
Centres d’Intérêts
L’énergie
dans l’habitat
Thème
Notes: L’influence de la couleur des parois sera étudiée.

## Slide 32
Activité 4 : influence de la couleur des murs sur le confort visuel des occupants
Centres d’Intérêts N°7,8 et 10
Formes et caractéristiques de l’énergie
Amélioration de l’efficacité énergétique
Optimisation du choix des matériaux et des structures par essais et analyses des comportements
L’énergie dans l’habitat
Thème de séquence n°4
 | Mur de couleur foncée | 
 | Lampe à incandescence 60W | Lampe fluo-compacte 12W
Emoy (lux) | 442 | 319
P (W) | 56 | 13
S (m2) | 0,12 m2 | 
 (lm) | 53 | 38
fe (lm/W) | 0,95 | 0,34
 | Mur de couleur claire | 
 | Lampe à incandescence 60W | Lampe fluo-compacte 12W
Emoy (lux) | 2432 | 1839
P (W) | 56 | 13
S (m2) Surface éclairée | Largeur = 0,40 m longueur= 0,30 m S = 0,12 m2 | 
 (lm) | 2432x0,12=292 | 221
fe (lm/W) | 292/56=5,2 | 17
Notes: montdidier

## Slide 33
Logiciel de modélisation
Activité 5 : influence de l’apport de la lumière du jour sur la consommation électrique d’une salle de soin.
E T - Séquence 4
Centres d’Intérêts
L’énergie
dans l’habitat
Thème
Notes: Comment profiter au maximum des apports gratuits pour réduire la consommation d’énergie et donc les émissions de CO2

## Slide 34
Eclairement recommandé pour une salle de soins :
E = 500 lux
Activité 5 : influence de l’apport de la lumière du jour sur la consommation électrique d’une salle de soin.
Centres d’Intérêts N°7,8 et 10
Formes et caractéristiques de l’énergie
Amélioration de l’efficacité énergétique
Optimisation du choix des matériaux et des structures par essais et analyses des comportements
L’énergie dans l’habitat
Thème de séquence n°4
Notes: montdidier
montdidier

## Slide 35
Restitution
Chaque groupe d’élèves restitue les résultats de leur travail.
La restitution peut prendre des formes très différentes (orale et/ou écrite) :
diaporama et présentation orale,
jeux de rôle,
élaboration d’une affiche,
rédaction d’un article alimentant un blog,
…
Restitution
Des idées lumineuses !
Quelles technologies choisir
pour améliorer l’efficacité énergétique ?
Activité 1
Exploitation de l’éclairage naturel
Activité 3
Gradateur de lumière
Activité 2
Optimisation type de lampe
Activité 4
Le choix des couleurs
Activité 5
Eclairage naturel et facture énergétique
E T - Séquence 4
Centres d’Intérêts
L’énergie
dans l’habitat
Thème
Notes: Chaque groupe d’élèves présente sa tâche et son analyse.

## Slide 36
Restitution
Sans dispositif
Avec Lightshelf
Avec conduit de lumière
Centres d’Intérêts N°7,8 et 10
Formes et caractéristiques de l’énergie
Amélioration de l’efficacité énergétique
Optimisation du choix des matériaux et des structures par essais et analyses des comportements
L’énergie dans l’habitat
Thème de séquence n°4
Notes: hirson

## Slide 37
Restitution
« Conseiller Energie » assurant une mission d’information auprès du grand public sur les possibilités d’économies d’énergie dans le domaine de l’éclairage.
Centres d’Intérêts N°7,8 et 10
Formes et caractéristiques de l’énergie
Amélioration de l’efficacité énergétique
Optimisation du choix des matériaux et des structures par essais et analyses des comportements
L’énergie dans l’habitat
Thème de séquence n°4
Notes: montdidier

## Slide 38
Les éléments de structuration des connaissances
Centres d’Intérêts N°7,8 et 10
Formes et caractéristiques de l’énergie
Amélioration de l’efficacité énergétique
Optimisation du choix des matériaux et des structures par essais et analyses des comportements
L’énergie dans l’habitat
Thème de séquence n°4

## Slide 39
Les éléments de structuration des connaissances
Centres d’Intérêts N°7,8 et 10
Formes et caractéristiques de l’énergie
Amélioration de l’efficacité énergétique
Optimisation du choix des matériaux et des structures par essais et analyses des comportements
L’énergie dans l’habitat
Thème de séquence n°4

## Slide 40
Les éléments de structuration des connaissances
E T - Séquence 4
Centres d’Intérêts
L’énergie
dans l’habitat
Thème
Notes: Les concepts sont couchés sur le papier.

## Slide 41
Prolongement en projet EE avec manipulation approfondie de logiciel métier
Evaluation
Evaluation
Centres d’Intérêts
L’énergie dans l’habitat
Thème de séquence n°4

## Slide 42
Evaluation– 2H
E T - Séquence 4
Centres d’Intérêts
L’énergie
dans l’habitat
Thème
Notes: L’évaluation permet valider l’acquisition des compétences

## Slide 43
Séquence 4 « L’énergie dans l’habitat »
ET
Séquence 5 « L’énergie dans l’habitat »
AC
Projet Crèche
« Extension d’un bâtiment »
AC
Lancement
Fin novembre
Avril
Centres d’Intérêts
L’énergie
dans l’habitat
Thème
L’enclenchement des séquences
Notes: En ce qui concerne l’architecture & construction la séquence 5 est abordée au cours de la même année scolaire en avril

## Slide 44
POUR ME NOURRIR
POUR ME LOGER
POUR COMMUNIQUER
POUR ME CHAUFFER
POUR ME DEPLACER
POUR ME PRODUIRE DE L’ENERGIE
POUR M’ECLAIRER
JE RECYCLERAI
En me facilitant la vie tout en améliorant mon confort
Avec une logique de limitation de l’impact sur l’environnement
AC - Séquence 5
Notes: Le support d’études est une habitation des années 50.
La mairie du village a fait son acquisition dans le but de créer une micro crèche. Le bâtiment existant sera rénové. Une extension sera construite.
La rénovation de l’existant est étudiée en première. L’extension sera un sujet de projet de Terminale.

## Slide 45
Comprendre les principes de la RT2012
Recherche sur des sites d’agence immobilière, relevé des performances
Présentation des relevés
effectués
Restitution
Des idées lumineuses !
Quelles technologies choisir
pour améliorer l’efficacité énergétique ?
Fiche synthèse
Diagnostic des
Performances
énergétiques
Problème technique à résoudre
Phase d’activité et de recherche interactive
Formalisation de savoirs
Activité pratique de découverte
Support didactique, réel ou virtuel, présent ou à distance
Elève isolé ou élèves en binôme
Structuration des savoirs
Résolution de problème technique
Problème technique à résoudre
Phase d’activité et d’application interactive
Analyse des résultats
Activité pratique de confortation
Résolution de problème technique
Activité 1
Quelle est l’influence de la VMC sur l’efficacité énergétique?
Activité 4
Les échanges thermiques ente le bâti et l’extérieur
Activité 2
La position de l’isolant a t-elle une influence?
Activité 3
Quel est l’influence de l’isolation sur l’efficacité énergétique
Inertie thermique
Restitution
Une question d’isolation
Quels matériaux isolants choisir
pour améliorer l’efficacité énergétique ?
Structuration
des savoirs
Structuration
des savoirs
Activité 1
Exploitation de l’éclairage naturel
Activité 3
Gradateur de lumière
Activité 2
Optimisation type de lampe
Activité 4
Le choix des couleurs
Activité 5
Eclairage naturel et facture énergétique
5 Equipes d’élèves
L’énergie dans l’habitat
Thème
Centres d’Intérêts
Notes: Dans le but d’améliorer la performance thermique du bâti, les élèves ont déjà réfléchis sur l’éclairage intérieur en enseignement transversal.
En spécialité architecture & construction les élèves sont invités à mener une réflexion les conforts thermique et respiratoire.

## Slide 46
Phase d’appropriation : rechercher des pistes de solutions
Problème technique à résoudre
Comment la mise en œuvre d’un bâti performant permet d’assurer un bon niveau de confort tout en maîtrisant notre consommation d’énergie?
L’énergie dans l’habitat
AC Thème de séquence n°5
AC - Séquence 5
Centres d’Intérêts
Notes: Le problème technique posé est « Comment la mise en œuvre d’un bâti performant permet d’assurer un bon niveau de confort tout en maîtrisant notre consommation d’énergie? »
Le professeur rappelle les enjeux.
Les élèves entrent en activitément…

## Slide 47
Recherche de solutions
L’énergie dans l’habitat
AC Thème de séquence n°5
AC - Séquence 5
Centres d’Intérêts
Notes: Les élèves disposent du dossier de la crèche, de la maquette réelle à l’échelle 1/20ème aisnsi que de la maquette virtuelle sketchup.
En groupe, ils cherchent et proposent des solutions pour la rénovation de l’existant.

## Slide 48
Phase d’appropriation : rechercher des pistes de solutions
Problème technique à résoudre
Comment la mise en œuvre d’un bâti performant permet d’assurer un bon niveau de confort tout en maîtrisant notre consommation d’énergie?
L’énergie dans l’habitat
AC Thème de séquence n°5
AC - Séquence 5
Centres d’Intérêts
Inventorier les solutions envisageables pour réduire la consommation énergétique.
Notes: Un inventaire des solutions pour réduire la consommation énergétique est réalisé.

## Slide 49
Comportement utilisateurs - Sobriété
passif

## Slide 50
Minimiser les déperditions
Favoriser les apports passifs
Utiliser rationnellement l’énergie
L’énergie dans l’habitat
AC Thème de séquence n°5
Maîtriser notre consommation d’énergie
Optimiser
l’orientation
Capter les apports solaires
Stocker l’énergie
Optimiser la compacité du bâti
Supprimer les ponts thermiques
Isoler l’enveloppe
Étanchéifier
à l’air
Se protéger des vents dominants
Utiliser les énergies renouvelables
Installer un système de chauffage performent
Récupérer l’énergie de la ventilation
Adopter un comportement sobre
AC - Séquence 5
Centres d’Intérêts
Notes: Les solutions peuvent être classées dans trois catégories à l’intérieur desquelles sont présentées les mesures passives et actives.

## Slide 51
Phase d’appropriation : rechercher des pistes de solutions
Problème technique à résoudre
Comment la mise en œuvre d’un bâti performant permet d’assurer un bon niveau de confort tout en maîtrisant notre consommation d’énergie?
L’énergie dans l’habitat
AC Thème de séquence n°5
AC - Séquence 5
Centres d’Intérêts
Inventorier les solutions envisageables pour réduire la consommation énergétique.
Notes: Cet inventaire conduit au concept de BBC

## Slide 52
Minimiser les déperditions
Favoriser les apports passifs
Utiliser rationnellement l’énergie
L’énergie dans l’habitat
AC Thème de séquence n°5
Maîtriser notre consommation d’énergie
Optimiser
l’orientation
Capter les apports solaires
Stocker l’énergie
Optimiser la compacité du bâti
Supprimer les ponts thermiques
Isoler l’enveloppe
Étanchéifier
à l’air
Se protéger des vents dominants
Utiliser les énergies renouvelables
Installer un système de chauffage performent
Récupérer l’énergie de la ventilation
Adopter un comportement sobre
AC - Séquence 5
Centres d’Intérêts
Notes: Lors de la séquence qui va suivre, 4 mesures seront étudiées.

## Slide 53
Comportement utilisateurs - Sobriété
passif

## Slide 54
Comprendre les principes de la RT2012
Recherche sur des sites d’agence immobilière, relevé des performances
Présentation des relevés
effectués
Restitution
Des idées lumineuses !
Quelles technologies choisir
pour améliorer l’efficacité énergétique ?
Fiche synthèse
Diagnostic des
Performances
énergétiques
Problème technique à résoudre
Phase d’activité et de recherche interactive
Formalisation de savoirs
Activité pratique de découverte
Support didactique, réel ou virtuel, présent ou à distance
Elève isolé ou élèves en binôme
Structuration des savoirs
Résolution de problème technique
Problème technique à résoudre
Phase d’activité et d’application interactive
Analyse des résultats
Activité pratique de confortation
Résolution de problème technique
Activité 1
Quelle est l’influence de la VMC sur l’efficacité énergétique?
Activité 4
Les échanges thermiques ente le bâti et l’extérieur
Activité 2
La position de l’isolant a t-elle une influence?
Activité 3
Quel est l’influence de l’isolation sur l’efficacité énergétique
Inertie thermique
Restitution
Une question d’isolation
Quels matériaux isolants choisir
pour améliorer l’efficacité énergétique ?
Structuration
des savoirs
Structuration
des savoirs
Activité 1
Exploitation de l’éclairage naturel
Activité 3
Gradateur de lumière
Activité 2
Optimisation type de lampe
Activité 4
Le choix des couleurs
Activité 5
Eclairage naturel et facture énergétique
L’énergie dans l’habitat
Thème
Centres d’Intérêts
Notes: Les tâches confiées lors des activités suivantes vont permettre d’évaluer les différentes solutions.

## Slide 55
Activité 1 : Comment assurer le confort respiratoire tout en maîtrisant la consommation d’énergie?
L’énergie dans l’habitat
Thème
Centres d’Intérêts
+ Maquette VMC

## Slide 56
Activité 2 (et 3?) : Influence de l’isolant sur l’énergie consommée.
L’énergie dans l’habitat
Thème
Centres d’Intérêts
+ watt mètre
Notes: La pro

## Slide 57
Activité 3 : Mise en évidence du phénomène d’inertie
L’énergie dans l’habitat
Thème
Centres d’Intérêts
+ watt mètre
Notes: La pro

## Slide 58
Activité 4 : Mise en évidence des déperditions thermiques
L’énergie dans l’habitat
Thème
Centres d’Intérêts
Notes: La pro

## Slide 59
Activité 5 : Déconstruction
L’énergie dans l’habitat
Thème
Centres d’Intérêts
Notes: La pro

## Slide 60
Activité 2 : performance énergétique de différents types d’isolants
Formalisation des connaissances
Situation de formation : Activité pratique N°1
 Enceintes thermiques
Equipe en binôme :
Nom & Prénom : …………………………..…….…
Nom & Prénom : …………………………..…….…
Date: ..... / …………...… / 2012
Travail demandé
Le travail demandé s’articule autour de deux parties :
Influence de l’isolation thermique sur l’énergie consommée
Mise en évidence en évidence de l’inertie thermique
A l’issue des essais, vous devez être capable d’analyser les résultats obtenus afin de montrer l’influence de l’isolation thermique sur l’énergie consommée par le système de chauffage.
  Les conditions des essais sont les suivantes :
l’enceinte thermique utilisée est composée de laine de coton d’une épaisseur de 8 cm,
le système de chauffage est composé de lampes à incandescence,
une armoire électrique équipée du régulateur de température de l’enceinte thermique,
la consigne de la température ambiante est de 19 °C ,
un multimètre (tension, intensité, puissance et consommation,…)
les résultats des essais de l’enceinte thermique sans isolant,
l’utilisation d’un tableur / grapheur pour l’acquisition des données et la visualisation
des résultats sous la forme d’une courbe.
Centres d’Intérêts N°7,8 et 10
Formes et caractéristiques de l’énergie
Amélioration de l’efficacité énergétique
Optimisation du choix des matériaux et des structures par essais et analyses des comportements
L’énergie dans l’habitat
Thème de séquence n°4
Notes: La pro

## Slide 61
Activité 4: simulation du comportement thermique de plusieurs parois avec isolation intérieure ou extérieure.
Convection à 20°C
Convection à 0°C
20 cm béton - 16 mm d’air - 10 cm de laine de verre - 1cm de plâtre
Centres d’Intérêts N°7,8 et 10
Formes et caractéristiques de l’énergie
Amélioration de l’efficacité énergétique
Optimisation du choix des matériaux et des structures par essais et analyses des comportements
L’énergie dans l’habitat
Thème de séquence n°4

## Slide 62
A partir d’un plan de maison individuelle simple
Problème technique à résoudre : rechercher les épaisseurs d’isolants optimales à prévoir.
Activité 5: simulation thermique d’une habitation
Centres d’Intérêts N°7,8 et 10
Formes et caractéristiques de l’énergie
Amélioration de l’efficacité énergétique
Optimisation du choix des matériaux et des structures par essais et analyses des comportements
L’énergie dans l’habitat
Thème de séquence n°4

## Slide 63
Restitution
Activité 1
Les matériaux isolants – M1
Activité 4
Isolation externe ou interne
Activité 2
Les matériaux isolants – M2
Activité 3
Les matériaux isolants – M3
Activité 5
Comportement thermique d’une habitation
Restitution
Une question d’isolation
Quels matériaux isolants choisir
pour améliorer l’efficacité énergétique ?
Structuration
des savoirs
Centres d’Intérêts N°7,8 et 10
Formes et caractéristiques de l’énergie
Amélioration de l’efficacité énergétique
Optimisation du choix des matériaux et des structures par essais et analyses des comportements
L’énergie dans l’habitat
Thème de séquence n°4
Notes: hirson

## Slide 64
Restitution
Chart: comparaison de la consommation entre une cellule équipée de 8 cm de coton et l'épave thermique (puissance constante)
Chart: Evolution des températures par types d'isolant
laine de roche | -9.7 | -7.3 | -5 | -2.7 | -0.8 | 0.9 | 2.3 | 4.2 | 5.6 | 6.6 | 7.9 | 8.9 | 9.9 | 10.6 | 11.2 | 11.9 | 12.9 | 14 | 15.2 | 16.5 | 17.1 | 17.8 | 18.2 | 18.8 | 19.1 | 19.1 | 18.7 | 19.2 | 18.8 | 19.3 | 18.6 | 19.5 | 18.5 | 19.5 | 18.5 | 19.5 | 18.5 | 19.5 | 18.7 | 19.5 | 18.8
isolant mince
Centres d’Intérêts N°7,8 et 10
Formes et caractéristiques de l’énergie
Amélioration de l’efficacité énergétique
Optimisation du choix des matériaux et des structures par essais et analyses des comportements
L’énergie dans l’habitat
Thème de séquence n°4
Essai réalisé en chambre froide. Possibilité de réaliser cet essai à température ambiante avec une consigne à 40°C à l’intérieur de l’enceinte.

## Slide 65
Restitution
 | Classe | min | max
 | A | 0 | 50
 | B | 31 | 90
 | C | 91 | 150
 | D | 151 | 230
 | E | 231 | 330
 | F | 331 | 450
 | G | 451 | 900
A comparer avec le DPE en Kwhep/m²/an
Des simulations sur le modèle précédent permettent d’établir le graphique suivant
Centres d’Intérêts N°7,8 et 10
Formes et caractéristiques de l’énergie
Amélioration de l’efficacité énergétique
Optimisation du choix des matériaux et des structures par essais et analyses des comportements
L’énergie dans l’habitat
Thème de séquence n°4

## Slide 66
Restitution
Convection à 20°C
Convection à 0°C
Convection à 20°C
Convection à 0°C
Centres d’Intérêts N°7,8 et 10
Formes et caractéristiques de l’énergie
Amélioration de l’efficacité énergétique
Optimisation du choix des matériaux et des structures par essais et analyses des comportements
L’énergie dans l’habitat
Thème de séquence n°4

## Slide 67
Structuration des connaissances – 3H
Fiches connaissances – fiches méthodes - TD
Centres d’Intérêts N°7,8 et 10
Formes et caractéristiques de l’énergie
Amélioration de l’efficacité énergétique
Optimisation du choix des matériaux et des structures par essais et analyses des comportements
L’énergie dans l’habitat
Thème de séquence n°4

## Slide 68
Structuration des connaissances – 3H
Fiches connaissances – fiches méthodes - TD
Centres d’Intérêts N°7,8 et 10
Formes et caractéristiques de l’énergie
Amélioration de l’efficacité énergétique
Optimisation du choix des matériaux et des structures par essais et analyses des comportements
L’énergie dans l’habitat
Thème de séquence n°4

## Slide 69
Evaluation– 2H
Centres d’Intérêts N°7,8 et 10
Formes et caractéristiques de l’énergie
Amélioration de l’efficacité énergétique
Optimisation du choix des matériaux et des structures par essais et analyses des comportements
L’énergie dans l’habitat
Thème de séquence n°4

## Slide 70
Evaluation
Evaluation
Prolongement en projet AC avec manipulation approfondie d’un logiciel métier.

## Slide 72
Séquence 4 « L’énergie dans l’habitat »
ET
Séquence « L’énergie dans l’habitat »
AC
Projet Crèche
« Extension d’un bâtiment »
AC
Lancement
Fin novembre
Avril
Centres d’Intérêts
L’énergie
dans l’habitat
Thème
L’enclenchement des séquences
Notes: Il s’agit de montrer le chaînage dans l’organisation des enseignements.
Comment une séquence en Enseignement Transversal peut se prolonger en spécialité, ici en Architecture & Construction?
Le thème « L’énergie dans l’habitat » est abordé lors d’une séquence en ET puis en Architecture & Construction, tout d’abord sous la forme d’une séquence puis en projet.

## Slide 74: Projet AC – Focus sur la phase de maquettage
Extension d’un bâtiment existant
Notes: Explication de l’extension en fonction de l’existant + cahier des charges

## Slide 75
Les exigences principales de la micro crèche

## Slide 76
Épreuve terminale de soutenance individuelle
Phasage générique
Besoin
Avant-projet
Projet détaillé
Maquette & prototype
Tests & validation
Restitution
Conception préliminaire
Tests & Validation
Maquettage ou prototypage
Conception détaillée, simulation
70h
Étude de faisabilité
Idée, besoin et définition du projet
Phase 1
Analyse de l’existant
DIAPO 1: PROJET avec visualisation de l'existant et l'emplacement de l'extension

## Slide 77
Épreuve terminale de soutenance individuelle
Phasage générique
Besoin
Avant-projet
Projet détaillé
Maquette & prototype
Tests & validation
Restitution
Conception préliminaire
Tests & Validation
Maquettage ou prototypage
Conception détaillée, simulation
70h
Étude de faisabilité
Idée, besoin et définition du projet
Phase 1
Contraintes du projet
DIAPO 1: PROJET avec visualisation de l'existant et l'emplacement de l'extension
Extension ?
Extension ?
Extension ?

## Slide 78
Épreuve terminale de soutenance individuelle
Phasage générique
Besoin
Avant-projet
Projet détaillé
Maquette & prototype
Tests & validation
Restitution
Conception préliminaire
Tests & Validation
Maquettage ou prototypage
Conception détaillée, simulation
70h
Étude de faisabilité
Idée, besoin et définition du projet
Phase 1
Contraintes du projet
DIAPO 1: PROJET avec visualisation de l'existant et l'emplacement de l'extension

## Slide 79
Épreuve terminale de soutenance individuelle
Phasage générique
Besoin
Avant-projet
Projet détaillé
Maquette & prototype
Tests & validation
Restitution
Conception préliminaire
Tests & Validation
Maquettage ou prototypage
Conception détaillée, simulation
70h
Étude de faisabilité
Idée, besoin et définition du projet
Phase 1
Cahier des charges

## Slide 80
Épreuve terminale de soutenance individuelle
Phasage générique
Besoin
Avant-projet
Projet détaillé
Maquette & prototype
Tests & validation
Restitution
Conception préliminaire
Tests & Validation
Maquettage ou prototypage
Conception détaillée, simulation
70h
Étude de faisabilité
Idée, besoin et définition du projet
Phase 1
Brainstorming sur les solutions d’implantation de l’extension

## Slide 81
Épreuve terminale de soutenance individuelle
Phasage générique
Besoin
Avant-projet
Projet détaillé
Maquette & prototype
Tests & validation
Restitution
Conception préliminaire
Tests & Validation
Maquettage ou prototypage
Conception détaillée, simulation
70h
Étude de faisabilité
Idée, besoin et définition du projet
Phase 1
Planification des tâches

## Slide 82
Minimiser les déperditions
Favoriser les apports passifs
Utiliser rationnellement l’énergie
Maîtriser notre consommation d’énergie
Optimiser
l’orientation
Capter les apports solaires
Stocker l’énergie
Optimiser la compacité du bâti
Supprimer les ponts thermiques
Isoler l’enveloppe
Étanchéifier
à l’air
Se protéger des vents dominants
Utiliser les énergies renouvelables
Installer un système de chauffage performent
Récupérer l’énergie de la ventilation
Adopter un comportement sobre
Notes: + autres critères cout

## Slide 83
Épreuve terminale de soutenance individuelle
Phasage générique
Besoin
Avant-projet
Projet détaillé
Maquette & prototype
Tests & validation
Restitution
Conception préliminaire
Tests & Validation
Maquettage ou prototypage
Conception détaillée, simulation
70h
Étude de faisabilité
Idée, besoin et définition du projet
Phase 2
Conception architecturale

## Slide 84
Épreuve terminale de soutenance individuelle
Phasage générique
Besoin
Avant-projet
Projet détaillé
Maquette & prototype
Tests & validation
Restitution
Conception préliminaire
Tests & Validation
Maquettage ou prototypage
Conception détaillée, simulation
70h
Étude de faisabilité
Idée, besoin et définition du projet
Phase 2
Conception architecturale
Tableau de choix pour une solution
Notes: Tableau à preparer pour que les élèves défendent leur solution

## Slide 85
Épreuve terminale de soutenance individuelle
Phasage générique
Besoin
Avant-projet
Projet détaillé
Maquette & prototype
Tests & validation
Restitution
Conception préliminaire
Tests & Validation
Maquettage ou prototypage
Conception détaillée, simulation
70h
Étude de faisabilité
Idée, besoin et définition du projet
Phase 2
Conception de la structure
Visites
Chantier CCAS à Calais : Eiffage ossature béton,
Société Charlitt à Guines : chantier ossature bois, maison particulière,
Société ETRA à Calais : ossature métallique, hôtel d’entreprise R+1.

## Slide 86
Épreuve terminale de soutenance individuelle
Phasage générique
Besoin
Avant-projet
Projet détaillé
Maquette & prototype
Tests & validation
Restitution
Conception préliminaire
Tests & Validation
Maquettage ou prototypage
Conception détaillée, simulation
70h
Étude de faisabilité
Idée, besoin et définition du projet
Phase 2
Conception de la structure
Structures étudiées par les élèves:
- Solution pour le toit

## Slide 87
Épreuve terminale de soutenance individuelle
Phasage générique
Besoin
Avant-projet
Projet détaillé
Maquette & prototype
Tests & validation
Restitution
Conception préliminaire
Tests & Validation
Maquettage ou prototypage
Conception détaillée, simulation
70h
Étude de faisabilité
Idée, besoin et définition du projet
Phase 2
Conception de la structure

## Slide 88
Épreuve terminale de soutenance individuelle
Phasage générique
Besoin
Avant-projet
Projet détaillé
Maquette & prototype
Tests & validation
Restitution
Conception préliminaire
Tests & Validation
Maquettage ou prototypage
Conception détaillée, simulation
70h
Étude de faisabilité
Idée, besoin et définition du projet
Phase 2
Revue de projet
choix de la solution de type cubique selon les critères d'esthétisme, de complexité etc...avec l'image de la solution choisie (solution 1)

## Slide 89
Épreuve terminale de soutenance individuelle
Phasage générique
Besoin
Avant-projet
Projet détaillé
Maquette & prototype
Tests & validation
Restitution
Conception préliminaire
Tests & Validation
Maquettage ou prototypage
Conception détaillée, simulation
70h
Étude de faisabilité
Idée, besoin et définition du projet
Phase 2
Revue de projet

## Slide 90
Épreuve terminale de soutenance individuelle
Phasage générique
Besoin
Avant-projet
Projet détaillé
Maquette & prototype
Tests & validation
Restitution
Conception préliminaire
Tests & Validation
Maquettage ou prototypage
Conception détaillée, simulation
70h
Étude de faisabilité
Idée, besoin et définition du projet
Phase 3
Extension d’un Bâtiment
Forme validée
Structure retenue : bois
Études thermique, visuel (confort)
Dimensionnement de la semelle de fondation
Notes: Maquette sketchup tenant compte des choix.
Importation dans archiwizard
Labview de l’existant : quantifier les températures + courbes pour montrer le choix isolation extérieure / intérieure.
Descente de charges
+ maquette 1/20ème de l’extension (la rénovation a été étudiée en première).
Prototypage de la paroi à l’échelle 1.

## Slide 91
Épreuve terminale de soutenance individuelle
Phasage générique
Besoin
Avant-projet
Projet détaillé
Maquette & prototype
Tests & validation
Restitution
Conception préliminaire
Tests & Validation
Maquettage ou prototypage
Conception détaillée, simulation
70h
Étude de faisabilité
Idée, besoin et définition du projet
Phase 3
Extension d’un Bâtiment

## Slide 92
Épreuve terminale de soutenance individuelle
Phasage générique
Besoin
Avant-projet
Projet détaillé
Maquette & prototype
Tests & validation
Restitution
Conception préliminaire
Tests & Validation
Maquettage ou prototypage
Conception détaillée, simulation
70h
Étude de faisabilité
Idée, besoin et définition du projet
Phase 4
Extension d’un Bâtiment
Notes: Film permis de construire (1min 30)

## Slide 93
Épreuve terminale de soutenance individuelle
Phasage générique
Besoin
Avant-projet
Projet détaillé
Maquette & prototype
Tests & validation
Restitution
Conception préliminaire
Tests & Validation
Maquettage ou prototypage
Conception détaillée, simulation
70h
Étude de faisabilité
Idée, besoin et définition du projet
Phase 4
Extension d’un Bâtiment

## Slide 94: Projets parallèles en SIN
2 à 3 diapos

## Slide 95: Remerciements
Ce travail est le fruit de la réflexion menée lors d’un travail sur les séquences pédagogiques, nous remercions les participants.
Les élèves du Lycée Léonard de Vinci, les professeurs: Serge Milon, Dominique Duriez, Sébastien Baude, Martial Leperque.
La commune de Coulogne.