Voici des exemples de trames de TP avec le matériel associé.

Ce matériel est indispensable pour effectuer ces TP.

TP N°1 Lave vaisselle

Titre : Mise en service d’un Lave-vaisselle

1) mettre en place le LV.    						MATERIEL

1 diable avec pelle pour un groupe

1 table élévatrice mobile

1 Arrivée électrique avec ampèremètre.

1 arrivée d’eau

1 évacuation

1 mètre

Contrôleur de disjoncteur différentiel 30mA type A et AC

2) Mettre à niveau le LV :						1 niveau à bulle

3) relevez la dureté de l’eau de rinçage.	Récipient doseur

1 kit de mesure de la dureté de l’eau et PH

Des languettes mesurant le TH

4) régler l’adoucisseur	Produits lessiviels (produit lavage, sel régénérant, produit rinçage…

5) Réglage du produit de rinçage

6) Mettre en service un programme

Relevez le cycle de lavage du lave vaisselle	Un ampèremètre

Une pince ampère métrique

Compteur de consommation électrique digital Monitor

TP N°2 Lave vaisselle

Titre : Relevé de température d’un Lave-vaisselle

1) Lancer un cycle du LV

Mesurer la température de l’eau au départ				Thermomètre infra rouge

Thermomètre sonde type K

2) Mesurer la température de l’eau de lavage

3) Mesurer la température de l’eau de rinçage

4) Travail en plus : Possibilité  de tracer la courbe de montée en température de l’eau

TP N°3 Lave vaisselle

Titre : Mesures sur la carte électronique d’un Lave-vaisselle

1) Mettre le lave vaisselle en place				1 diable (au moins 1 par groupe)

2) Démontage des tôles 					Tournevis torx percés

Cruciforme, clefs plates etc ...

(Matériel élève).

3) Démontage de la carte électronique	Multimètre + Equipement de Protection Individuel (EPI)

A partir des connecteurs, mesurer

- La CTN

- Les enroulements du moteur

- Le pressostat

- Les électrovannes

- Les circuits d’alimentation

- Etc

TP N°4 Lave vaisselle

Titre : Le (PAD) Programme d’Aide au Diagnostique d’un Lave-vaisselle

1) Mettre en place le LV					1 diable pour un groupe

1 Chariot pour 2 machines

1 Arrivée électrique avec ampèremètre.

1 arrivée d’eau

1 évacuation

2) Lancer le PAD

Vérifier le fonctionnement de tous les composants à l’aide du PAD

3) Démonter les tôles des côtés				Tournevis Torx percés,

Cruciformes, clefs plates etc ...

(Matériel élève).

Attention sécurité électrique

Vérification Absence de Tension (VAT) + Equipement de Protection Individuel (EPI)

4) Lancer la régénération à l’aide du PAD et vérifier que le niveau baisse dans le répartiteur.

5) Mesurer la valeur aux bornes de chaque

composant accessible. 	Multimètre + Equipement de Protection Individuel (EPI)

TP N°1 Lave-linge

Titre : Mise en service d’un lave-linge

1) mettre en place le LL.    						MATERIEL

1 diable avec pelle pour un groupe

1 table élévatrice mobile

1 Arrivée électrique avec ampèremètre.

1 arrivée d’eau

1 évacuation

1 mètre

Contrôleur de disjoncteur différentiel 30mA type A et AC

2) Mettre à niveau le LL :						1 niveau à bulle

3) relevez la dureté de l’eau.	Récipient doseur

1 kit de mesure de la dureté de l’eau

Des languettes mesurant le TH

4) Mettre en service un programme prélavage

Relevez le cycle du prélavage	Un ampèremètre

Une pince ampère métrique

Compteur de consommation électrique digital Monitor

TP N°2 Lave-linge

Titre : Relevé de température d’un Lave-linge

1) Lancer un cycle du LL

Mesurer la température de l’eau au départ				Thermomètre infra rouge

Thermomètre sonde type K

2) Mesurer la température de l’eau de lavage

3) Travail en plus : Possibilité  de tracer la courbe de montée en température de l’eau

TP N°3 Lave-linge

Titre : Mesures sur la carte électronique d’un Lave-linge

1) Mettre le Lave-linge en place				1 diable (au moins 1 par groupe)

2) Démontage des tôles 					Tournevis torx percés

Cruciforme, clefs plates etc ...

(Matériel élève).

3) Démontage de la carte électronique	Multimètre + Equipement de Protection Individuel (EPI)

A partir des connecteurs, mesurer

- La CTN

- Les enroulements du moteur

- Le pressostat

- Les électrovannes

- Les circuits d’alimentation

- Etc

TP N°4 Lave-linge

Titre : Le (PAD) Programme d’Aide au Diagnostique d’un Lave-linge

1) Mettre en place le LL					1 diable pour un groupe

1 Chariot pour 2 machines

1 Arrivée électrique avec ampèremètre.

1 arrivée d’eau

1 évacuation

2) Lancer le PAD

Vérifier le fonctionnement de tous les composants à l’aide du PAD

3) Démonter les tôles des côtés				Tournevis Torx percés,

Cruciformes, clefs plates etc ...

(Matériel élève).

Attention sécurité électrique

Vérification Absence de Tension (VAT) + Equipement de Protection Individuel (EPI)

5) Mesurer la valeur aux bornes de chaque composant accessible. 	Multimètre + Equipement de Protection Individuel (EPI)

TP N°1 FOUR

Titre : Mise en service

1) Mettre en place le four	1 poste arrivée électrique

avec ampèremètre ou pince

ampéremètrique

1 Compteur de consommation électrique digital Monitor

2) Réglage de l’heure sur le four

3) Réglage d’un programme :

(Pour que ce soit facile à contrôler pour le professeur : durée de cuisson de 2 minutes avec un départ différé de 2 minutes)

4) découvrir tous les autres programmes et leur pictogramme

5) Lancer une pyrolyse et étudier le fonctionnement (Ampèremètre, vitesse de la tangentielle, verrou de porte). Arrêt après la fermeture de la porte.

TP N°2 FOUR

Titre : Découverte des composants

1) Mettre en place le four

2) Démonter les tôles du dessus et peut être les côtés		          Outils

3) Mesurer à l’ohmmètre la valeur de tous les composants du four

- tangentielle (2 vitesses)

- moteur de la chaleur tournante

- Contact de porte

- résistances (Sole, voute, gril, chaleur pulsé, etc.)

-verrou de porte (pyro)

-etc

4) Comparer les valeurs mesurées / aux valeurs attendues du cours.

5) Relevez le schéma de principe de l’alimentation de la résistance de sôle.

TP N°3 FOUR

Titre : Mesure de T°

Pour Bac pro en PPCP avec la science physique (E31)

1) Mesure de la montée en température dans un four.

2) Faire la courbe de cette montée en température.

- Relevez les valeurs de la CTN à différentes températures et tracer sa courbe.

3) Comparer à une courbe théorique de CTN

# Text boxes

Multimètre + Equipement de Protection Individuel (EPI)