## Slide 1: Activité: PREPARATION D’UNE PRODUCTION

## Slide 2
LA PROBLEMATIQUE Déterminer la procédure d’assemblage de l’échangeur réhabilité A610-1
et situer les aléas de fabrication et
les points d’arrêt imposés par le CCP
Cahier des charges particulier
(contrôle de fabrication)

## Slide 3
OBJECTIF
2ème semestre de la 1ère année CRCI :
Faire en sorte que les étudiants puissent lire le dossier technique de définition et réaliser la procédure d’assemblage de l’échangeur A610-1.
Etapes prévues pour atteindre l’objectif :
Analyse du dossier technique
Décomposition fonctionnelle de l’ensemble
Situer les aléas de démontage
Décomposer les sous-ensembles en éléments simples.
Concevoir la procédure de désassemblage et d’assemblage
Situer les points d’arrêts

## Slide 4
Compétence C9
Etablir le graphique d’assemblage de l’échangeur A610 1
Durée: 4 heures
Compétence C5
Extraire les données du dossier de définition d’ouvrage et identifier les arrêts programmés
N°1
N°2
Décomposer fonctionnellement l’ensemble à étudier
Durée: 2 heures
Situer les points d’arrêts suivant les contraintes de fabrication
Durée: 2 heures
A
B
C
D
Durée: 2 heures

## Slide 5
Compétence C5
Extraire les données du dossier de définition d’ouvrage et identifier les arrêts programmés
N°1A
Planning de l’affaire
Dossier technique
Cahier des charges particulier 1
Rapports d’inspections
Feuille bilan vierge
On donne :
Durée: 2 heures
Extraire les données du dossier de définition d’ouvrage

## Slide 6
En fonction du bilan corrigé : L’étudiant visualise l’affaire
  Découpage calandre
CCP 1
Détuber le faisceau et contrôler l’ensemble de l’échangeur
CCP 1
Récupérer les plaques tubulaires
CCP 1
Reconstruire le faisceau
Monter et contrôler l’ensemble
Détubage impossible
Excès de pénétration
CCP 1
Cahier des charges lié à la commande CCP1

## Slide 7
Démontage initial suivant CCP 1

## Slide 8
A garder
A garder
A garder
A garder
A garder
A garder
A garder
Pieds supports
Brides
Soufflet
Boites d’extrémités
CCP 2
Fabriquer le faisceau à 100%
CCP 2
Re-construire la calandre
CCP 2
Mise en place des arrêts
Monter et contrôler l’ensemble
Pour la mise en place de la procédure d’assemblage
CCP 2
Suite aux aléas de démontage : L’étudiant visualise la rémédiation
Garder les pièces dont l’état est satisfaisant
Soufflet
Pieds supports
Brides
Boites d’extrémités
Cahier des charges lié aux aléas de démontage CCP2

## Slide 9
Compétence C5
Décomposer fonctionnellement l’ensemble à étudier
N°1B
On demande :
Durée: 2 heures
Décomposer fonctionnellement l’ensemble à étudier

## Slide 10
N°2 C
On demande :
Compétence C9
Etablir le graphique d’assemblage de la calandre
Durée: 4 heures

## Slide 11
Synthèse et correction du graphe d’assemblage de l’échangeur complet A610-1
Etablir le graphique d’assemblage de l’échangeur complet

## Slide 12
Echangeur complet A610-1 suivant CCP 2

## Slide 13
  En fonction du graphique d’assemblage
situer les points d’arrêts suivant les contraintes de fabrication demandées
1°) Inspection du soufflet de dilatation
et des boites d’extrémités
2°) Inspection de l’Assemblage calandre et soufflet
3°) Réception tubes neufs et contrôle visuel
4°) Epreuve hydraulique du faisceau
6°) Test Helium final de l'échangeur
7°) …….
Point Arrêt
Point Arrêt
Point Arrêt
Point Arrêt
Point Arrêt
Suivant planning
On demande :
N°2 D
Durée: 2 heures
Se fixer les temps d’arrêts suivant le cahier des charges particulier 2

## Slide 14
Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avril Mai Juin Sept Oct Nov Déc Jan Fév Mars Avril Mai --------Examen
1ére ANNEE
C5. Élaborer des processus
prévisionnels de réalisation d'ouvrages
C9 .Élaborer des processus de réalisation détaillés.
Bilan de la séquence :
Décoder les données de définitions
Se fixer les temps d’arrêts
Réaliser la procédure d’assemblage
Lire les plans et les décomposer
ORGANISATION – PREPARATION – FABRICATION – CONTRÔLE

## Slide 15
MERCI
ET
RENDEZ-VOUS
SUR LE SITE DU CENTRE DE RESSOURCES
DE STRUCTURES METALLIQUES (CNR-SM)
http://cnrsm.creteil.iufm.fr/

## Slide 16
Domaine | Préparation de la fabrication
Le Support | CONDENSATEUR EA 610.1
Activité | N°
Année- Période | 1ère année CRCI / 2ème année CRCI Début du 2ème semestre
Compétences abordées | C5 Élaborer des processus prévisionnels de réalisation d’ouvrages
Pré requis : Procédés d’assemblage thermiques à l’arc électrique (111, …..,151) Recherche et identification des soudures à réaliser dans un ensemble Connaissance du contenu d’un cahier de soudage | -Extraire des données du dossier de définition liées aux aléas constatés. -Identifier les modes opératoires de soudage et les différentes préparations des bords du sous-ensemble calandre.
 | -Déterminer les raccordements, les développements et les débits à l’aide d’un modeleur volumique du sous-ensemble calandre.
On donne | Un dossier technique comprenant : La situation de l’étude Un dossier de définition de l’échangeur A610-1(plan d’ensemble, cahier des charges particulier, rapport d’inspection) Le planning des opérations avec les points d’arrêts demandés par le service inspection ainsi que les aléas dus à la réhabilitation. Une assistance informatique (modeleur volumique).
Critères de performances à observer | - Capacité à extraire des informations du dossier technique. - Pertinence de la décomposition de l’ouvrage. - Prise en compte des exigences technologiques, géométriques, dimensionnelles, métallurgiques et réglementaires. - Exactitude des procédés retenus. - Pertinence de l’ordonnancement des phases de fabrication.
Organisation – Préparation – Fabrication – Contôle / Fiche d’activité N°

## Slide 17
Domaine | Préparation de la fabrication
Le Support | CONDENSATEUR EA 610.1
Activité | N°
Année- Période | 1ère année CRCI / 2ème année CRCI Milieu du 2ème semestre
Compétences abordées | C9 Elaborer le processus de réalisation détaillée
Pré requis : Compréhension des listes d’opérations de fabrication et de contrôle (LOFC). | - Déterminer le graphique d’assemblage de l’échangeur à réhabiliterA610-1(calandre + faisceau + pièces réhabilitées (soufflets, brides, pieds et boites d’extrémités)), dans le respect des contraintes de fabrication, de montage et de transport
 | - Réaliser un maximum de sous -ensembles et intégrer les points d’arrêts demandés par le service d’inspection
On donne | Un dossier technique comprenant : La situation de l’étude Un dossier de définition de l’échangeur A610-1(plan d’ensemble, cahier des charges particulier, rapport d’inspection) Le planning des opérations avec les points d’arrêts demandé s par le service inspection ainsi que les aléas dus à la réhabilitation) Une assistance informatique (modeleur volumique).
Critères de performances à observer | - Cohérence de la chronologie des opérations de fabrication.
Organisation – Préparation – Fabrication – Contrôle / Fiche d’activité N°